STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

tel. 17-7800501, 17-7800514, e-mail: geodezja@powiat-mielecki.pl

# Mielec, dnia 2020-01-15

## PT Wykonawcy

prac geodezyjnych

dotyczy: przekazywania plików z danymi punktów granicznych

Mając na uwadze §71 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.263, poz.1572), dotyczący przekazywania plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych zapisanych na nośniku informatycznym przedstawiam propozycję przekazywania tych danych:

Do zasobu należy przekazywać pliki tekstowe zawierające punkty nowe oraz punkty dla których dokonano jakichkolwiek aktualizacji (oznaczenie źródłowe, dane dodatkowe).

Plik powinien być zapisany tak aby każda wartość w kolumnie rozdzielona była spacją.

Nagłówek pliku powinien być z następującą treścią:

[numer] [ozr] [x] [y] [zrdp] [bpp] [stb] [rzg]

Przykładowy plik:

[numer] [ozr] [x] [y] [zrdp] [bpp] [stb] [rzg]

47-10 120 5571250.06 7527788.34 1 1 2 1

gdzie:

[numer] – numer obrębu i punktu;

[ozr] – oznaczenie źródłowe punktu (wynikające ze szkicu);

[x], [y] – współrzędne punktu;

[zrdp] – źródło danych o położeniu;

[bpp] – błąd położenia punktu względem osnowy I klasy;

[stb]- kod stabilizacji;

[rzg] – kod rzędu granicy.

Osoby korzystające i opracowujące wyniki w programie EWMAPA mają możliwość eksportu punktów do uniwersalnego formatu tekstowego (wzorzec eksportu G5_mielec bez zaznaczenia opcji eksportów).

Wzorzec eksportu „G5_mielec” do pobrania ze strony wydziału/informacje dla geodetów, który należy umieścić w katalogu programu EWMAPY/wzorce/punkty/eksport.

Z up. STAROSTY

Jan Wilk

DYREKTOR WYDZIAŁU

GEODEZJI, KARTOGRAFII

I KATASTRU

GEODETA POWIATOWY