STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

tel. 17-7800501, e-mail: rmisiag@powiat-mielecki.pl

# Mielec, dnia 2023-06-01

## PT Wykonawcy

prac geodezyjnych

dotyczy: przekazywania plików z danymi punktów granicznych

Mając na uwadze § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U.poz.1429 z późn.zm.), dotyczący przekazywania plików danych służących do aktualizacji baz danych wygenerowanych z roboczej bazy danych zapisanych na nośniku informatycznym przedstawiam propozycję przekazywania tych danych:

Do zasobu należy przekazywać pliki tekstowe zawierające punkty nowe oraz punkty dla których dokonano jakichkolwiek aktualizacji (oznaczenie źródłowe, dane dodatkowe).

Plik powinien być zapisany tak aby każda wartość w kolumnie rozdzielona była TAB lub ostatecznie spacją.

Dane dotyczące: numer, ozr, x, y, stb, spd, isd są obligatoryjne określone w § 17 rozporządzenia ws. EGiB

Przykładowy plik - modyfikacja punktów granicznych istniejących

(atrybuty nie obowiązujące – [zrdp], [bpp], [rzg] należy „wyzerować”)

| [numer] | [ozr] | [x] | [y] | [zrdp] | [bpp] | [stb] | [rzg] | [spd] | [isd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-10 | 120 | 5571250.06 | 7527788.34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |

Przykładowy plik - w przypadku utworzenia nowych pkt granicznych

| [numer] | [ozr] | [x] | [y] | [stb] | [spd] | [isd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-2000 | 150 | 5571250.06 | 7527788.34 | 2 | 1 | 1 |

gdzie:

[numer] – numer obrębu i punktu;

[ozr] – oznaczenie źródłowe punktu (wynikające ze szkicu);

[x], [y] – współrzędne punktu;

[zrdp] – źródło danych o położeniu = 0;

[bpp] – błąd położenia punktu względem osnowy I klasy = 0;

[stb]- kod stabilizacji; - atrybuty w zakresie 1…6 – załącznik nr 4 pkt. 7

(Dz.U. 2021 poz. 1390 z poźn. zm)

[rzg] – kod rzędu granicy = 0;

[spd] – sposób pozyskania danych – atrybuty w zakresie 1 lub 2 – załącznik nr 4 pkt. 1

(Dz.U. 2021 poz. 1390 z poźn. zm)

[isd] – spełnienie standardów dokładnościowych - atrybuty w zakresie 1 lub 2 – załącznik nr 4 pkt. 4

(Dz.U. 2021 poz. 1390 z poźn. zm)

Osoby korzystające i opracowujące wyniki w programie EWMAPA mają możliwość eksportu punktów do uniwersalnego formatu tekstowego (wzorzec eksportu: g-2022.upw/ g-2022-nowe.upw )

Wzorzec eksportu „g-2022-nowe” do pobrania ze strony wydziału/informacje dla geodetów, który należy umieścić w katalogu programu EWMAPY/wzorce/punkty/eksport.

UWAGA

W przypadku modyfikacji współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z bazy egib należy takiemu punktowi granicznemu nadać nowy numer.

W przypadku modyfikacji atrybutów punktów granicznych  [stb] [spd] [isd] – numer pozostawiamy bez zmian.

Z up. STAROSTY

Roman Misiąg

DYREKTOR WYDZIAŁU

GEODEZJI, KARTOGRAFII

I KATASTRU

GEODETA POWIATOWY